## Slide 1: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MONTAJE FÍSICO E INFORMÁTICO QUE FACILITE EL ESCANEO DE PIEZAS 3D MEDIANTE FOTOGRAFÍAS PARA REALIZAR TAREAS DE INGENIERÍA INVERSA EN UN ENTORNO CAD
Autor: Ramiro Javier Pérez Vergara.
Código: 2123779.
Estudiante de Ingeniería Mecánica.
Director: Ricardo Alfonso Jaimes Rolon

## Slide 2: Objetivo General Construcción de un sistema que facilite el escaneo de piezas 3D mediante fotografías obtenidas con un celular o cámara digital, para realizar tareas de captura geométrica y posteriormente llevar esta información a un entorno CAD
Objetivos Específicos
Diseño y construcción de un módulo mecánico que cumpla con los siguientes requerimientos:
  Tamaño de piezas en un rango entre 4cm x 4cm x 4cm y 20cm x 20cm x 15cm.
  Rotación de 360 grados de la pieza a escanear.
  Fácil adaptabilidad a cualquier Smartphone o cámara digital.
  Iluminación difusa que evite la aparición de sombras en las fotografías

## Slide 3
Seleccionar el software que permita realizar un procesamiento adecuado de los datos obtenidos con la cámara fotográfica.
Crear un módulo informático que permita procesar las imágenes tomadas y llevarlas a un formato compatible con las aplicaciones CAD disponibles.
Realizar prueba de escaneo de una pieza, con el fin de verificar el funcionamiento mecánico y el procesamiento de las imágenes.

## Slide 4
Generar un manual de operación para cada una de las etapas del proceso.
  Montaje del módulo: Donde se mencione información acerca de los componentes e instalación del sistema.
  Escaneo de la pieza: Debe incluir el procedimiento adecuado para obtener los datos de la pieza a escanear.
  Exportar datos a un software CAD: Donde se mencionen el paquete de software a utilizar y cada uno de los procedimientos para obtener la pieza en 3D.

## Slide 5: Alcance del proyecto

## Slide 6: Alcance del proyecto

## Slide 7: Desarrollo del proyecto

## Slide 8: Modelos 3D en el ordenador
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Nube de puntos
Malla triangular
Malla poligonal
Fuente: https://www.luisllamas.es/modos-de-representar-objetos-3d-para-diseno-o-impresion/

## Slide 9
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
- Modelos 3D en el ordenador
Modelado superficial
Modelado sólido
Fuente: https://www.luisllamas.es/modos-de-representar-objetos-3d-para-diseno-o-impresion/

## Slide 10
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Tipos de escáner 3D

## Slide 11
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
- Tipos de escáner 3D
Fuente: https://www.faro.com/products/

## Slide 12: Resultado típico de un escáner 3D
Nube de puntos
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
- Resultado típico de un escáner 3D
Fuente: https://www.luisllamas.es/modos-de-representar-objetos-3d-para-diseno-o-impresion/

## Slide 13
Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional

## Slide 14: Visión estéreo
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
- Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
Requerimientos:
Dos cámaras calibradas.
Posición relativa conocida de las cámaras.

## Slide 15: Visión estéreo
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
- Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
Requerimientos:
Dos cámaras calibradas.
Posición relativa conocida de las cámaras.

## Slide 16
Con las imágenes corregidas el algoritmo estéreo se basa en medir la diferencia de posición de cada punto entre una cámara y otra
de esta forma, los puntos que más se mueven se encontrarán más cerca de las cámaras, y cuanto menos se muevan (menor disparidad) más lejos se hallarán.
Esto es posible debido a que las cámaras ven los elementos de la escena desde distintos ángulos, siendo un principio análogo al empleado en SfM.
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
Visión estéreo

## Slide 17
Estructura desde el movimiento SFM
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Infiere información de la escena tridimensional a partir de imágenes obtenidas con cámaras cuya posición y orientación son desconocidas

## Slide 18
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
SFM

## Slide 19
Fuente: Villasenor, M. M. D., & Fernández, L. C. 2015
Fuente: Narro Martín, A. J. (2019). Comparativa de algoritmos de detección de características para visión artificial. Universidad Politécnica de Madrid.

## Slide 20: Consideraciones al aplicar la técnica
  Sensible a los cambios de iluminación
  Solo escenas estáticas.
  Alto requerimiento de memoria gráfica.
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
SFM

## Slide 21
Aplicaciones
Fuente: Estudio de técnica de generación de modelos 3D a partir de secuencias de imágenes.
Estudio de las técnicas de reconstrucción tridimensional
Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales
SFM

## Slide 22: Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
Control de iluminación Automatización de la captura

## Slide 23: Diseño conceptual
Cantidad de fotografías
- Forma de captura
- Automatización del proceso
- Ángulos de captura
Consideraciones de diseño
Iluminación
- Entorno controlado
- Tipo de iluminación
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.

## Slide 24
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
Diseño conceptual.
Sistema de control del prototipo.

## Slide 25
Alternativas de diseño.
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
Diseño conceptual.

## Slide 26
Alternativa de diseño seleccionada.
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
Diseño conceptual.

## Slide 27
Esquema conceptual del sistema electrónico de control.
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
Diseño conceptual.

## Slide 28: Diseño en detalle
Estructura superior
Estructura inferior
Diseño estructural
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.

## Slide 29
Riel de desplazamiento vertical
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 30
Riel de desplazamiento vertical
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 31
Riel de desplazamiento vertical
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 32
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.
Estructura inferior

## Slide 33
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.
Estructura inferior

## Slide 34
Diseño del sistema electrónico de control.
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 35
Diseño del sistema electrónico de control.
Motores paso a paso:
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 36
Diseño del sistema electrónico de control.
Iluminación:
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 37
Diseño del sistema electrónico de control.
Pantalla LCD:
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 38
Diseño del sistema electrónico de control.
Captura de fotografías:
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 39
Esquema del sistema electrónico de control.
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 40
Interfaz de usuario y lógica de programación
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 41
Interfaz de usuario y lógica de programación
Función inicioCel:
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 42
Interfaz de usuario y lógica de programación
Función Voidloop:
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 43
Interfaz de usuario y lógica de programación
Función Voidloop:
CASE 1: cantidaddeluz
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 44
Interfaz de usuario y lógica de programación
Función Voidloop:
CASE 2: Función altura
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 46
Interfaz de usuario y lógica de programación
Función Voidloop:
CASE 3: Dato cantidad de fotos
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 47
Interfaz de usuario y lógica de programación
Función Voidloop:
CASE 4: Inicia captura
Planteamiento de la solución para la aplicación de la técnica.
- Diseño en detalle.

## Slide 49: Construcción del dispositivo

## Slide 50
Construcción del dispositivo

## Slide 51
Construcción del dispositivo

## Slide 52: Validación

## Slide 53
Validación

## Slide 54
Validación
Árbol de de árbol de expansión

## Slide 55
Validación

## Slide 56
Validación

## Slide 57
Validación

## Slide 58
Validación

## Slide 59
Nota: Nube de puntos en formato .xyz obtenida a partir de un escáner PICZA LPX – 60, Tomado de Digitalización de la nube de puntos 3D generada por el scanner picza LPX-60
Nota: Nube de puntos obtenida en la validación del trabajo de grado, utilizando el dispositivo construido para la captura de fotografías.
Validación

## Slide 60
A la izquierda tamaño de la nube de puntos del mango de arma de fuego (20723) obtenido con PICZA LPX – 60, Cajas Naranjo H., 2016. A la derecha tamaño de nube de puntos de objeto para la prueba de validación de reconstrucción (287019) mediante técnica fotogramétrica SFM.
Validación